## Slide 1: РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ ОТКАЗОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И. И. Буслаева1, С. П. Яковлева1,2 1 Якутский научный центр СО РАН, 2 Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН
Рекуррентные вычисления повторяются до достижения максимально возможного значения коэффициента детерминации R2 для аддитивной модели хронограммы отказов, когда исчерпываются скрытые периодичности исходного временного ряда (то есть процесс вычислений прекращается при уменьшении коэффициента детерминации R2). В результате рекуррентных вычислений получим математическую модель временного ряда экспериментальных данных как суперпозицию функций вида (1), отражающих влияние разных деструктивных факторов:
(2)
Реализация методики в виде программы в математическом пакете MathCad позволяет исследовать ритмологическую структуру работоспособности техники, оценить степень влияния деструктивных факторов на работоспособность систем и элементов. Пример применения программы представлен на рис. 1: показаны хронограмма отказов электрооборудования грузовых автомобилей КАМАЗ за 48 месяцев эксплуатации в климатических условиях криолитозоны и график аддитивной модели. Коэффициент детерминации R2 при наличии трех выявленных периодов 60, 12 и 10 месяцев равен 0,789.
Рис. 1. Моделирование работоспособности электрооборудования автомобиля КАМАЗ по предлагаемой методике
Выводы: Для выявления ритмологических особенностей различных процессов и явлений предложена универсальная методика математического моделирования временных рядов экспериментальных данных, позволяющая определить скрытые гармоники и тренды временного ряда. Математическое моделирование отказов систем грузовых автомобилей КАМАЗ в климатических условиях криолитозоны выявило ритмологические особенности их функционирования, связанные с влиянием природно-климатических условий и эксплуатационных факторов. Применение разработанной методики и учет скрытых периодичностей позволят повысить точность прогнозирования работоспособности технических объектов при эксплуатации на Севере.
В связи с разнообразием машин и условий эксплуатации требуется более общий подход к оценке работоспособности технических объектов. Целью работы является разработка универсальной методики обработки временных рядов экспериментальных данных с выявлением их ритмологической структуры. При эксплуатации техники в условиях криолитозоны наблюдаются существенные сезонные колебания числа отказов, поэтому для создания математической модели работоспособности технических объектов применяется косинор-анализ с линейным трендом, при реализации которого временной ряд отказов техники U1, U2, …, Un аппроксимировался методом наименьших квадратов непрерывной функцией U1(t), состоящей из одной гармоники, обусловленной климатическими условиями, и линейного тренда, связанного со сроком эксплуатации:
, (1)
где t – время эксплуатации техники, в месяцах; ω – круговая частота, А1 – амплитуда, φ1 – акрофаза, h1 – некоторый средний уровень показателей изучаемого процесса и p1 – коэффициент тренда. При вычислениях задавались периодом T1, величина которого определяет круговую частоту гармоники. Остальные параметры определяли из условия наилучшего квадратичного приближения, приводящего к системе из четырех алгебраических уравнений с неизвестными x1, y1, h1, p1. Значения x1 и y1 позволяют вычислить амплитуду A1 и акрофазу φ1. После нахождения доверительного интервала δ1 для амплитуды А1 используют следующий критерий периодичности: если δ1 < А1, то на соответствующей частоте ω1 периодичность существует; если δ1 > А1, то на этой частоте периодичности нет и вычисления повторяют, задаваясь уже другим периодом. Полученная аппроксимирующая функция U1(t) имеет только один период Т1.
Для определения других скрытых периодичностей и трендов необходима разработка динамической модели отказов техники, более полно учитывающей деструктивные факторы, влияющие на работоспособность технических объектов на Севере. Вычтем из исходного временного ряда отказов значения его аппроксимирующей функции U1(t) в точках во времени ti, i = 1, 2, …, n. Полученный временной ряд аппроксимируем функцией U2(t) вида (1), при этом подбираем новый период T2, меньший по значению, чем первый период Т1. Для соответствующего значения круговой частоты ω2 вычислим по приведенному выше алгоритму амплитуду А2, акрофазу φ2, уровень h2 и коэффициент тренда p2. Для выявления следующей периодической компоненты ряда отказов находим разности исходного временного ряда и значений аддитивной функции (U1(t) + U2(t)) в узлах аппроксимации.